## Slide 1: OS 比赛交流
闭浩扬 张熙至
2022/5/7

## Slide 2: 进度
修改内核 base_address 映射和 trap 中对内核中断的处理
重写进程调度，内核里有完整的”进程”(ch5)：fork/exec/getpid/wait
添加文件系统支持(底层目前暂时用 easy-fs + virtIO)，一切读写文件化(ch6)：Trait File 和 read/write/open/close
添加用户进程间交互：可添加管道和复制fd(ch7)：sys_pipe/sys_dup

## Slide 3: 地址空间映射和trap处理
修复了一直以来内核 text 段只能放在低地址的 bug，并由此添加了一系列方便调试内核的命令和工具：make asm / gdb-runner / gdb-listener ， OSResult 和 OSError
Trap要正确区分三种情况：用户异常，正在运行用户程序时的内核异常(sscratch!=0)，当前核空闲时的内核异常(sscratch=0)
  其中最后一种情况是有意义的，因为以后加内核线程乃至协程之后，一个在干活的核不一定要有一个”用户程序”
是花了时间最多的部分，来龙去脉也非常复杂，还涉及rust编译器本身的问题…有空周四再说吧

## Slide 4: ch5/ch6/ch7
参考了很多 rCore 的内容，可能一眼看上去跟 rCore 有八成像，但很多结构上的设计是不同的。
我们终究不是要做一个”多核rCore”，而是要写一个新内核。不过目前和别人做的不一样的地方都比较细节，很难概况哪些是创新点。代码里有一些我写了十行甚至更多注释的函数，分布在各个文件里，那些就是把设计的 idea 都写进去了。
顺便一提，目前项目的设计文档因为调度器的重构已经过时了，需要尽快更新

## Slide 5: Todo
使用U740板上存储：目前文件系统是 kernel -> easy-fs -> virtIOBlk。虽然还没想好要不要换掉 easy-fs 或者重写，但至少底层的块设备跟上面是没什么依赖关系的。
继续推进 syscall：修改 sys_exec，以便支持用户程序的argc/argv；以及之后的内核线程
支持内核协程。应该是整个项目的重头戏，但目前说实话还没想清楚具体怎么搞